57系列三相混合式步进电机

产品说明 电气规格 外形尺寸 矩频特性曲线图 产品说明 最新开发成功的三相混合式步进电机，采用交流伺服控制 原理，三相正弦电流驱动，具有高转矩、低振动、发热小、可 靠性高等优点，运行性能较二相、五相混合式步进电机有了全 面的提高，运行效果可与进口电机相媲美。

电气规格（Specifications） 型号 步距角 电机长度 保持转矩 额定电流 驱动器电源输入 转子惯量 电机重量 适配驱动器 Model stepAngie （°） Length （mm） Holding torque（N.m） Current （A/phase） Power suppy Rotorinertia （kg.cm2） Weight （kg） Matched drive FHB364 0.6/1.2° 40.5 0.45 5.2 DC40V2A 2.67 0.5 DR3313-HL FHB366 53.5 0.9 5.6 DC40V2A 3.397 0.75 FHB368 76.4 1.5 5.8 DC40V2A 4.124 1.1

外形尺寸

矩频特性曲线图